## Slide 1: Biosenzory a monitoring životního prostředí Úvod, rozdělení biosenzorů
Josef Trögl, Gabriela Kuncová
Senzory – Vzorkování
Biosenzor - rozdělení biosenzorů
Bioanalytické postupy
Definice biosenzorů
Aplikace biosenzorů
Historie biosenzorů
Notes: Životní prostředí, které nás obklopuje se neustále mnění

## Slide 2
Separace
Analýza
Koncentrace Ředění
Odběr
Transport
Monitorování potoka
Notes: Abychom mohli zjistit zda se neobevily látky, které jsou pro zdraví nebezpečné je třeba sledovat jejich koncentraci ve vodě, půdě i v ovzduší. To se děje zatím především vzorkováním. Tzn. je odebrán vzorek vody , půdy nebo plyn, ten je transportován do laboratoře, kde se zjištuje jeho složení zavedenými analytickými postupy. To zahrnuje separaci, úpravu koncentrace , ředěním nebo zakoncentrováním a vlastní analýzu, v současné době především pomocí plynové chromatografie.
Odběru transportu, separaci i úpravě koncentrace se můžeme vyhnout při použitím senzoru. Tj. zařízení, které měří přímo na místě. Výsledky mohou být přenášeny bezdrátově do laboratoře

## Slide 3
ČSN ISO 5667-4 Kvalita vod – Odběr vzorků – Část 4: Návod pro odběr vzorků z jezer a vodních nádrží
Notes: Způsob odběru vzorku je popsán v normách a to od zařízení na odběr z jezer a vodních nádrží.

## Slide 4
Odběr pro mikrobiologický rozbor 
tmavá skleněná vzorkovnice 0,5 L
 odběr se provádí buď přímo ze zdroje pitné vody (studna), nebo po 10-ti minutovém odpuštění vody z kohoutku
 vzorek odeber těsně před analýzou
 vlastní odběr: sundej zátku vzorkovnice i s alobalem, tak aby jsi se nedotkl skla nedotýkej se ani hrdla vzorkovnice naber vzorek vody asi do 4/5 vzorkovnice (vzorkovnice nesmí být plná!) vzorkovnici uzavři tak, aby byla zátka překrytá alobalem na vzorkovnici napiš datum a místo odběru vzorkovnici uskladni v ledničce a nesviť na ni.
Vzorkovnici na mikrobiologický
rozbor je nutné si dopředu vyzvednout.
Vzorkovnice je speciálně vysterilizovaná,
takže není žádoucí ji zbytečně otevírat.
Notes: Po přesný popis vzorkovnice a časový postup odběru pro mikrobiologický rozbor

## Slide 5
Odběr na základní chemický rozbor + kovy
 PET láhev od neslazené a nesycené vody 1,5 L nebo skleněná vzorkovnice z laboratoře
odběr se prování buď přímo ze zdroje pitné vody (studna), nebo po 10-ti minutovém odpuštění vody z kohoutku
 vzorek odeber těsně před analýzou
 před odběrem a odtáčením vody z potrubí je nutno povrch výtoku, který se dostává do styku s vodou, zbavit nečistot Veškeré rušivé doplňky na kohoutku (např. sítka) mají být z kohoutku před odpouštěním a odběrem vody odstraněny.
 vlastní odběr: odšroubuj vršek a PET láhev
naplň až po hrdlo, tak, aby jsi v ní neměl
vzduchovou bublinu vzorkovnici uzavři
na vzorkovnici napiš datum a místo
odběru vzorkovnici uskladni v ledničce
a nesviť na ni
Notes: A odlišný způsob odběru pro chemický rozbor při odběru ze studny nebo pitné vody z kohoutku. Postupy odběru jsou v normách popsány velmi podrobně, od odšroubování vzorkovnice po popis na lahvi a její skladování.

## Slide 6
Pasivní vzorkování
Akumulace analytu ve vhodném sorbentu prostřednictvím pasivní difuze..
SR (Silikonové gumy) – Nepolární organické látky.
SPMD (Semipermeable Membrane Device)
Nepolární organické kontaminanty.
POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Sampler)
Polární látky.
DGT®Technika difuzního gradientu v tenkém filmu
Měření koncentrace kovů.
PUF (Pasivní vzorkovače vzduchu s filtrem na bázi polyuretanové pěny) Perzistentní organické polutanty.
Notes: Pro sledování látek , které se vyskytují ve velmi nízké koncentraci nebo se jejich nebezpečná koncentrace vyskytuje náhodně, byly zkonstruovány pasivní vzorkovače, tj. zařízení, které zachycuje kontaminanty z protékající vody na vhodné membráně. Po určité době je membrána vyjmuta , kontaminanty jsou rozpuštěny ve vhodném rozpouštědle a analyzovány standartními postupy GC, GCMS.
Délka vzorkování se řídí podle doby, která je nutná pro ustavení rovnovážného stavu čili nasycení sorpční kapacity. Po určité době jsou pasivní vzorkovače odebrány a následně je v laboratoři provedena jejich chemická (popř. toxikologická) analýza.
Pro zachyceni nepolárních látek z vody se používají silikonové gumy nebo semipermeabilní membrány – SPDM. Princip vzorkování technikou SPMD je založen na difuzi organických polutantů přes membránu ­do lipidu (trioleinu). Tento proces napodobuje biokoncentraci lipofilních polutantů z okolního prostředí do tukové tkáně nejčastěji vodních živočichů, proto bývá označován jako virtuální ryba.
Polární organické chemikálie jsou ve vodě dobře rozpustné a zvláště jejich extrakce a následná detekce je velmi obtížná. POCIS umožňuje z koncentrování i ultrastopových koncentrací polárních organických chemikálií. Akumulace sledovaných analytů je dynamický proces, během kterého dochází k adsorpci a analytů na sorbent vzorkovače s ohledem na celkovou koncentraci analytů v okolním prostředí. POCIS vzorkovače napodobují respirační expozici vodních organismů organickým polutantům ve vodném prostředí a sedimentech.
Principem techniky DGT je kinetická separace kovů procesem difúze v tenké vrstvě polyakrylamidového hydrogelu a jejich kumulace v sorpčním mediu.
PUF jsou vhodné ke sledování vybraných druhů perzistentních organických polutantů. Při vzorkování vzduch samovolně proudí kolem PUF filtru, do něhož se sledovaný polutant zachycuje. Po stanovené době expozice je filtr analyzován na obsah perzistentních organických polutantů.

## Slide 7
Teplota
Vodivost
Hloubka
Rozpuštěný kyslík
pH
NH3
Fluorescenční látky
Zákal
Tlak
Řasy phycocyanin
Řasy phycoerythrin
Clorofyl
Nitráty
Chloridy
Kombinovaná sonda pro měření kvality vody
Monitorování bez odběru vzorků
Notes: Obecně je odběr vzorků a transport do laboratoře časově náročný a drahý. Proto bylo věnováno velké úsilí najít způsob jak provést stanovení přímo na místě a vyhnout se tak operacím spojeným s odběry a transportem vzorku. To umožňují senzory. Pro měření kvality vody tak byla vvinuta kombinovaná sonda . Po ponoření na sledovaném místě na výstupu ze sondy je zaznamenávána teplota, vodivost, hloubka, rozpuštěný kyslík, pH, koncentrace amonných iontů, fluorescenční látky, zákal, tlak, řas chlorofyl, nitráty a chloridy. Všechny senzory s výjimkou měření vodivosti jsou optické. Sonda je vybavena i mechanickým odstraňovačem znečištění optického povrchu senzorů.

## Slide 8
https://youtu.be/_dCjOHp46y4
Behzad Bayat and Jan Roelof van der Meer. Credit: Alain Herzog / 2017 EPFL
Monitorování bez odběru vzorků
Robotic Eel – rádiem řízený pohyb po hladině, každý segment obsahuje jeden senzor.
Notes: Dalšími příklady monitorování bez odběru vzorku jsou robotický úhoř, jehož každý segment nese jeden senzor a

## Slide 9
Monitorování čistoty vody na Volze – vor nesoucí senzory, které jsou napájeny sluneční baterií.
Monitorování bez odběru vzorků
Notes: Vor , jehož senzory jsou napájeny sluneční baterii.

## Slide 10
Chemické reakce probíhající v živých buňkách mají dvě základní vlastnosti, které jsou požadované od analytických reakcí – selektivitu a vysokou účinnost. Živá buňka i její části tak mohou být využity jako indikátory, detektory a obecně citlivé elementy při měření fyzikálních veličin a chemického složení za podmínek, které nevedou ke zničení biologického materiálu.
Stav životního prostředí (vhodné podmínky pro život jako celek) věrně reflektují živé organismy - celobuněčné senzory.
Proč bio-senzory?
Notes: Proč biosenzory? Chemické reakce probíhající v živých buňkách mají dvě základní vlastnosti, které jsou požadované od analytických reakcí – selektivitu a vysokou účinnost. Živá buňka i její části tak mohou být využity jako indikátory, detektory a obecně citlivé elementy při měření fyzikálních veličin a chemického složení za podmínek, které nevedou ke zničení biologického materiálu. Stav životního prostředí (vhodné podmínky pro život jako celek) věrně reflektují živé organismy - celobuněčné senzory
Známým až už v předminulém století používaným celobuněčným senzorem je kanárek. Nejlépe cítí plyn. V roce 1911 byla zavedena v dolech povinnost chovat kanárky a pro používání při záchranářských operacích v dolech byly pro kanárky zkonstruovány speciální klece s kyslíkovými bombami.
.

## Slide 11: Celobuněčné sensory - rozdělení
měření toxicity na základě poklesu luminiscence
toxicita, spotřeba kyslíku, BSK (BOD)
růst na určitém substrátu, spotřeba kyslíku, produkce barevných produktů biodegradace
Vyšší organismy
Mikroorganismy
Přírodní kmeny
Vneseni GFP genu pro produkci fluorescentního proteinu
Neselektivní
Selektivní
Geneticky upravené
vnesení lux genu
toxicita, úmrtnost organismů
Vibrio fischeri
Notes: Celobuněčné senzory múžeme rozdělit podle selektivity a podle typu organismů. Neselektviní se používají ke zjištování toxicity a spotřeby kyslíku. Selektivní pak vužívají schopnosti mikroorganismů růstu na určitém substrátu, a s tím spojenou spotřebu kyslíku nebo produkci barevných produktů biodegradace. Ke sledovaní toxicity slouží umrtnost vyšších organismů jako jsou ježovky, dafnie a standartní tesy toxicity jsou založeny na měření luminiscence řas Vibrio fisherie. Pro sledování výskytu určitých kontaminantů byly zkonstruovány geneticky upravené mikroorganismy a to vnesením lux genů nebo vnesením genu pro produkci fluorescenčního proteinú.

## Slide 12: Bioanalytické postupy
Postupy analytické chemie, které v některé fázi využívají biologický materiál
Význam biologického materiálu
  detekce analytu
  separace analytu
  přeměna analytu
Využití specifických interakcí
  protilátka – antigen
  enzym – substrát
  receptor – hormón
  DNA – DNA – hledání komplementárních sekvencí
  DNA – RNA – hledání komplementárních sekvencí
Notes: Bioanalytické postupy v určité fázi standartního postupu instrumentální analýzy využívají biologický materiál. Biologický materiál může sloužit k detekci analytu jeho separaci nebo jeho přeměně na lépe detekovatelnou látku. V případech specifické interakce jsou Bioanalytické postupy nenahraditlené, jedná se o interakci protilátka – antigen, enzym – substrát, receptor – hormón, DNA – DNA a DNA-RNA při hledání komplementárních sekvencí.

## Slide 13: Bioanalytické postupy
Rozšíření zavedených analytických metod o biologické prvky
  Bioafinitní chromatografie – využívá specifické interakce
  enzym – substrát, enzym – inhibitor, antigen – protilátka, receptor – agonista
  Biosorpce – využívá schopnosti biologických materiálů absorbovat (skořápek, buněčných stěn atd.) (zejména těžké kovy).Biosorpce je metabolicky pasivní proces absorpce.
Bioassay – laboratorní analytický postup s účastí biologického materiálu
Biosenzor -1) zařízení, kombinující biologickou a detekční část
-2) biologická část zařízení – citlivý komponent, kterým může být živý organismus, organela, enzym, atd)
-3) sensor, který měří koncentraci životně důležité látky jako kyslík, pH atd.
Notes: Bioanalytické postupy rozšiřují zavedené analytické metody o biologické prvky. Je to především bioafinitní chromatografie, biosorpce bioassay a biosenzor. Afinitní chromatografie umožňuje oddělit z komplexní směsi skupinu příbuzných proteinů, nebo i jen jeden určitý protein. Tato technika využívá specifických interakcí substrát, enzym – inhibitor, antigen – protilátka, receptor – agonista .Po přidání směsi proteinů k takovémuto ligandu se na něj vážou jen ty proteiny, které s ligandem tvoří silné vazby. Zbytek směsi protéká kolonou beze změny. Navázaný protein se následně eluuje pomocí koncentrovaného roztoku solí nebo i roztokem s rozpustnou formou ligandu.
Biosorpce je schopnost biomasy, především buněčných stěn, absorbovat těžké kovy. Je využívána i k odstraňování těřkých kovů jako je rtuT , stříbro arzén z vody. Jedná se o metabolicky pasivní proces. Izolované stěny buněčných kvasinek mají lepší biosorpní vlastnosti než živé kvasinky.
Bioassay je analytická metoda k určení koncentrace nebo účinnosti látky pomocí jejího vlivu na živý organismus nebo tkáň.
Pojem biosenzor není jednoznačně interpretován, rozumí se pod ním jak –zařízení kombinující biologickou a detekční část senzoru, tak pouze citlivý komponent tohoto zařízení, tak to mohou být celé organismy jako jsou ježovky, nebo bakterie Vibrio fisherei. Zřídka je jako biosenzor označován senzor, který měří koncentraci životně důležité látky jako kyslík, pH atd.

## Slide 14: Bioanalytické postupy
Rozšíření zavedených analytických metod o biologické prvky
  Bioafinitní chromatografie – využívá specifické interakce
  enzym – substrát, enzym – inhibitor, antigen – protilátka, receptor – agonista
  Biosorpce – využívá schopnosti biologických materiálů absorbovat (skořápek, buněčných stěn atd.) (zejména těžké kovy).Biosorpce je metabolicky pasivní proces absorpce.
Bioassay – laboratorní analytický postup s účastí biologického materiálu
Biosenzor -1) zařízení, kombinující biologickou a detekční část
-2) biologická část zařízení – citlivý komponent, kterým může být živý organismus, organela, enzym, atd)
-3) sensor, který měří koncentraci životně důležité látky jako kyslík, pH atd.
Notes: Bioanalytické postupy rozšiřují zavedené analytické metody o biologické prvky. Je to především bioafinitní chromatografie, biosorpce bioassay a biosenzor. Afinitní chromatografie umožňuje oddělit z komplexní směsi skupinu příbuzných proteinů, nebo i jen jeden určitý protein. Tato technika využívá specifických interakcí substrát, enzym – inhibitor, antigen – protilátka, receptor – agonista .Po přidání směsi proteinů k takovémuto ligandu se na něj vážou jen ty proteiny, které s ligandem tvoří silné vazby. Zbytek směsi protéká kolonou beze změny. Navázaný protein se následně eluuje pomocí koncentrovaného roztoku solí nebo i roztokem s rozpustnou formou ligandu.
Biosorpce je schopnost biomasy, především buněčných stěn, absorbovat těžké kovy. Je využívána i k odstraňování těřkých kovů jako je rtuT , stříbro arzén z vody. Jedná se o metabolicky pasivní proces. Izolované stěny buněčných kvasinek mají lepší biosorpní vlastnosti než živé kvasinky.
Bioassay je analytická metoda k určení koncentrace nebo účinnosti látky pomocí jejího vlivu na živý organismus nebo tkáň.
Pojem biosenzor není jednoznačně interpretován, rozumí se pod ním jak –zařízení kombinující biologickou a detekční část senzoru, tak pouze citlivý komponent tohoto zařízení, tak to mohou být celé organismy jako jsou ježovky, nebo bakterie Vibrio fisherei. Zřídka je jako biosenzor označován senzor, který měří koncentraci životně důležité látky jako kyslík, pH atd.

## Slide 15: Bioanalytické postupy
Rozšíření zavedených analytických metod o biologické prvky
  Bioafinitní chromatografie – využívá specifické interakce
  enzym – substrát, enzym – inhibitor, antigen – protilátka, receptor – agonista
  Biosorpce – využívá schopnosti biologických materiálů absorbovat (skořápek, buněčných stěn atd.) (zejména těžké kovy).Biosorpce je metabolicky pasivní proces absorpce.
Bioassay – laboratorní analytický postup s účastí biologického materiálu
Biosenzor -1) zařízení, kombinující biologickou a detekční část
-2) biologická část zařízení – citlivý komponent, kterým může být živý organismus, organela, enzym, atd)
-3) sensor, který měří koncentraci životně důležité látky jako kyslík, pH atd.
Notes: Bioanalytické postupy rozšiřují zavedené analytické metody o biologické prvky. Je to především bioafinitní chromatografie, biosorpce bioassay a biosenzor. Afinitní chromatografie umožňuje oddělit z komplexní směsi skupinu příbuzných proteinů, nebo i jen jeden určitý protein. Tato technika využívá specifických interakcí substrát, enzym – inhibitor, antigen – protilátka, receptor – agonista .Po přidání směsi proteinů k takovémuto ligandu se na něj vážou jen ty proteiny, které s ligandem tvoří silné vazby. Zbytek směsi protéká kolonou beze změny. Navázaný protein se následně eluuje pomocí koncentrovaného roztoku solí nebo i roztokem s rozpustnou formou ligandu.
Biosorpce je schopnost biomasy, především buněčných stěn, absorbovat těžké kovy. Je využívána i k odstraňování těřkých kovů jako je rtuT , stříbro arzén z vody. Jedná se o metabolicky pasivní proces. Izolované stěny buněčných kvasinek mají lepší biosorpní vlastnosti než živé kvasinky.
Bioassay je analytická metoda k určení koncentrace nebo účinnosti látky pomocí jejího vlivu na živý organismus nebo tkáň.
Pojem biosenzor není jednoznačně interpretován, rozumí se pod ním jak –zařízení kombinující biologickou a detekční část senzoru, tak pouze citlivý komponent tohoto zařízení, tak to mohou být celé organismy jako jsou ježovky, nebo bakterie Vibrio fisherei. Zřídka je jako biosenzor označován senzor, který měří koncentraci životně důležité látky jako kyslík, pH atd.

## Slide 16
Citlivý biologický prvek
Přenašeč
Detektor
Roztok o neznámé koncen traci analytu
Signál
Biosenzor je zařízení pro detekci analytu, které kombinuje bilogickou část s fyzikálně chemickým detektorem.
Tkáň, mikroorganismus, organela,
buněčný receptor, enzym
protilátka, nukleová kyselina
Spojuje detektor s biologickou částí -látka citlivá na kyslík, pH, změnu teploty
Elektrochemický, piezoelektrický, termochemický, magnetický optický (absorbce fluorescence, luminiscence
Notes: Biosenzor je zařízení pro detekci analytu, které kombinuje bilogickou část s fyzikálně chemickým detektorem. Skládá se ze tří částí citlivého biologického element, přenašeče a detektoru. Biologická část je tvořena Tkáň, mikroorganismus, organela, buněčný receptor, enzym, protilátka, nukleová kyselina. Přenašeč spojuje detektor s bilogickou částí. Velmi často je to látka citlivá na kyslík, pH nebo změnu teploty. Detektor muže být podle měřené veličiny elektrochemický, piezoelektrický, termomechanický magnetický, optický v tom pripadě se měří absorbce, fluorescence nebo luminiscence.

## Slide 17: Rozdělení biosenzorů
Podle biologického materiálu
  enzymatické - inhibice, kintika
  imunochemické (využívají specifických protilátek)
  genetické – založené na interakcích DNA/RNA
  celobuněčné (živé nebo mrtvé buňky, obvykle mikrobiální)
Podle typu detekce
  elektrochemické - měření změny elektrického potenciálu
  amperometrické – měření změny elektrického proudu
  konduktometrické – měření změny vodivosti
  piezoelektrické – piezoelektrický jev
  kalorimetrické – změna teploty
  optické – produkce / změna záření
  s povrchovou plazmovou rezonancí – rozhraní kov-dielektrikum při totálním odrazu světla
Notes: Biosenzory můžeme rozdělit podle použitého biologického materiálu a podle typu detekce. Podle použitého biologického materiálu se jedná o enzymatické, imunochemické, genetické a celobuněčné senzory. Tyto čtyři základní skupiny můžeme dále dělit např. enzymatické na založené na inhibici nebo kinetice. Podle typu detekce rozlišujeme senzory s detekcí elektrochemickou – měří se změna elektrického potenciálu, amperometrické – měření ezmeny elektrického proudu, konduktometrické meření změny vodivosti piezoelektrické , kalorimetrické. Velkou skupinu senzorů tvoří optické senzory a senzory s povrchovou plazmonovou rezonancí.

## Slide 18
Hlavní aplikace biosensorů je v lékařství.
Monitorování glukózy při léčení cukrovky.
Monitorování dalších látek v tělních tekutinách.
Monitorování znečištění životního prostředí (pesticidy, težké kovy).
Detekce toxických látek v průběhu bioremediace.
Detekce kontaminovaných potravin
Monitorování bioprocesů v biotechnologiích, v potravinářství a farmaceutickém průmyslu.
Aplikace biosensorů
Notes: Hlavní aplikace biosensorů je v lékařství, kde komerčně nejvýznamnější je monitorování glukozy při léčení cukrovky a potom i sledování dalších látek v tělních tekutinách. V této oblasti se již začínají významně uplatňovat i optické sensory využívající povrchové plasmonové resonance k detekci přítomnosti molekuly na pvrchu.
Kromě lékařství se biosensory začínají používat k monitorování životního prostředí a to především kontaminace vody. Detekci toxických látek v průběhu bioremediace. Aplikace optických biosensorů se kterým jste se možná setkali je detekce kontaminace u potravinářských výrobků ke které jsou využívány detekční body na obalech. Další aplikace detekčních bodů, které indikujní přítomnost bakterii (pomocí reakce protilátek ) nebo kyslíku změnou barvy na kyslik citlivého bodu je ve farmacedutickém prumyslu při pěstování kultur.

## Slide 19
ToxinGuard™ Nejprve se objeví modré kroužky,
na kterých se při množení Pseudomonas sp. objevují bílé kříže, které indikují, že potravina už není čerstvá.
Kontaminace potravin
Notes: Aplikace optických biosensorů se kterým jste se možná setkali je detekce kontaminace u potravinářských výrobků ke které jsou využívány detekční body na obalech. Tak jsou detekovany nebezpecné mikroorganismy jako Psudomonady změnou detekčního bodu nebo

## Slide 20
Tkáňové kultury s fluorescentním sensorem a čtecím zařízením
Kontaminace potravin
Biotechnologie
Notes: E coli primo na štítku potraviny. Další aplikace detekčních bodů, které indikujní přítomnost bakterií (pomocí reakce protilátek ) nebo kyslíku změnou barvy na kyslik citlivého bodu je ve farmacedutickém prumyslu při pěstování kultur.

## Slide 21
1909 - Vodíkové ionty Sorenson
1912 - Davidoff a Michealis použili Pt/vodíkovou pH elektrodu k měření pH rozložených krevních buněk v tkáních savců
1916 - První zpráva o imobilizaci proteinů: adsorbce invertázy na dřevěné uhlí
1922 - První skleněná pH elektroda
1956 - Objev kyslíkové elektrody
Historie
Notes: Koncentrace vodíkových iontů a kyslíku jsou pro udržení života zásadní, a proto historii biosenzorů můžeme datovat od roku 1909 kdy Sorensen objasnil funkci vodíkových iontů, a tím odstartoval vývoj pH elektrod včetně nejvíce využívané skleněné pH elektrody. Pro konstrukci biosenzorů je důležitá i fixace biologického prvku na elektrodu nebo optrodu a proto mezi milníky historie biosenzorů musíme zařadit i první imobilizaci proteinu, která byla uskutečněna v roce 1916. Kyslíková elektroda byla objevena v roce 1956.

## Slide 22: Historie biosensorů
1962 - L.C. Clark prezentuje kyslíkovou elektrodu s imobilizovaným enzymem glukóza oxidáza, který specificky detekoval koncentraci glukózy jako úbytek kyslíku.
1973 - firma Yellow Springs Instrument Company uvádí na trh amperometrický biosenzor na měření koncentrace glukózy v krvi s enzymem glukóza oxidáza imobilizovaným na elektrodě -amperometrické měření vznikajícího H2O2
1982 -- první vláknově optický sensor glukózy
1983 - první imunosensor využívající plasmonu.
Notes: Za začátek historie biosenzorů jako zařízení které kombinují bilogickou část s fyzikálně chemickým detektorem je považován rok 1962, kdy leelend Clark prezentoval kylíkovou elektrodu s imobiliziovaným enzymem glukozaoxidázou pro měření glukózy. V roce 1973 byl uveden na trh amperometrický senzor glukozy. V roce 1982 byl představen první vláknově optický sensor glukózy a v roce 1983 první imunosensor využívající plasmonu.

## Slide 23: Historie biosenzorů
1982 – jehlová elektroda
1983 – imunosensory
1990 – fluorescentní biosenzory
1995 – optické vláknové senzory
2000 - nanobiosenzory
2010 – uhlíkové nanotrubky, kvantové tečky
Rok 2020
Notes: Dalšími milníky ve vývoji biosenzorů byly mikrobiální senzory a především v současnosti nejvíce rozšířené imunosenzory. Fluorescentní nanosenzory umožnily monitorování uvnitř živé buňky. Podstatou jsou peptidy s navázaným fluorescentním ligandem, jehož fluorescence je závislá na konformaci proteinu a jeho okolí. Posledním trendem jsou nanosenzory, uhlíkové nanotrubky a kvantové tečky. Vývoj biosenzorů ve všech těchto směrech pokračuje. Například pro monitorování vody byly vyrobeny uhlíkové tečky z vlasů environmentálně šetrným způsobem. Uhlíkové tečky z tmavých vlasů mají citlivost na chloroform 3 ppb, kdežto ze světlých vlasů jsou více citlivé na magnesium a další kovy.

## Slide 24: Historie biosensorů
2010 – průtočné biosenzory
2012 – tištěné senzory
2014 - nositelné senzory (wearable sensors)
Průtočný senzor Bacillus antharcis, ricin, botulinum toxinu, Yersenia pestis a Staphylococus enterotixinu
Notes: Od roku 2010 se objevují na trhu průtočné senzory Příkladem komerčně dostupného průtočného senzoru je senzor Bacillus antharcis, ricinu, botulinum toxinu, Yersenia pestis a Staphylococus enterotixinu senzory. Kolem roku 2012 se objevily tištěné senzory, které významně zlevňují výrobu a tak biosenzory mohly být použity i na obalu potravin. Senzor firmy ToxinGuard™ detekuje zvýšenou koncentraci Pseudomonas a to tak, že nejprve se objeví modré koužky na kterých se při množení Pseudomonas objevují bílé kříže, které indikují, že potravina není už čerstvá.
Wearable sensors jsou enzory zabudované do oblečení, náramkových hodinek nebo i na kůži, které byly navrženy pro monitorování fyziologického stavu a v chemických ochraných oblecích indikují přítomnost nebezpečných látek..
Využití Smartphonu ke snímání optického signálu biosenzoru a jako elektrického převodníku biosenzorů se začalo objevovat kolem roku 2015 a posledním trendem je použití dronů.

## Slide 25: Wearable sensors
Senzory měří:
Glukózu
Laktát
Elektrokardiograf
Kortizol
Bakterie
Kyselinu močovou
alkohol
Senzory zabudované do ochraných obleků:
Bojové látky: Sarin, Soman, organofosfáty.
Notes: Nositelné senzory byly zkonstruovány především pro monitorování koncentrace glukozy, pro diabetiky a laktátu a pH pro sledování vykonnosti sportovců. Dále mohou byly použity ke sledování srdeční činnosti, koncentrace kortizolu, bakterii, kyseliny močové a alkoholu. Senzory mohou být umístěny přímo na kůži, v brýlích v kontaktních čočkách, na zubu, na oblečení jako jsou ponožky. Senzory se zabudovávájí i do vojenských ochraných obleků kde mají především výstražnou funkci.

## Slide 26: Historie biosensorů
2010 – průtočné biosenzory
2012 – tištěné senzory
2014 - nositelné senzory (wearable sensors)
2015 – biosensory ve spojení s mobilními telefony
2018 - biosensory ve spojení s drony
Průtočný senzor Bacillus antharcis, ricin, botulinum toxinu, Yersenia pestis a Staphylococus enterotixinu
Notes: Od roku 2010 se objevují na trhu průtočné senzory Příkladem komerčně dostupného průtočného senzoru je senzor Bacillus antharcis, ricinu, botulinum toxinu, Yersenia pestis a Staphylococus enterotixinu senzory. Kolem roku 2012 se objevily tištěné senzory, které významně zlevňují výrobu a tak biosenzory mohly být použity i na obalu potravin. Senzor firmy ToxinGuard™ detekuje zvýšenou koncentraci Pseudomonas a to tak, že nejprve se objeví modré koužky na kterých se při množení Pseudomonas objevují bílé kříže, které indikují, že potravina není už čerstvá.
Wearable sensors jsou enzory zabudované do oblečení, náramkových hodinek nebo i na kůži, které byly navrženy pro monitorování fyziologického stavu a v chemických ochraných oblecích indikují přítomnost nebezpečných látek..
Využití Smartphonu ke snímání optického signálu biosenzoru a jako elektrického převodníku biosenzorů se začalo objevovat kolem roku 2015 a posledním trendem je použití dronů.

## Slide 27: Historie a budoucnost biosenzorů
1960 - První biosensor využívající detekci - HCG v moči (Uppsala)
1927 - Objev lidského choriového gonadotropinu - HCG v moči (Kapské město)
Z počátku byl vývoj biosenzorů svázán s rozvojem separačních a imobilizačních technik, elektroniky a optiky.
V současnosti jsou hlavní limity ve vysoké ceně a omezené stabilitě biologického materiálu.
Notes: Mezi objevem analyticky využitelné jevu a konstrukcí biosenzeru na jeho základě uplynuly v některých případech desítky let. Tak jako tomu bylo u známého těhotenského testu. Lidský choriový gonadotropin byl objeven už v roce 1927 ale první biosenzor byl zkonsturován a použit až v roce 1960 v Uppsale. V minulém tisíciletí byl vývoj biosenzorů svázán s rozvojem separačních a imobilizačních technik, elektroniky a optiky. V současnosti jsou hlavní limity ve vysoké ceně a omezené stabilitě biologického materiálu.

## Slide 28: Biosenzory na trhu.
USA - Předpokládaný nárůst trhu mezi roky 2019 a 2023 je 7,9%2 až 8,3%1 .
ze 21,2 miliard USD v roce 2019 na 31.5 miliard USD v roce 2024
1 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/biosensors-market-798.html
2 https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-biosensors-market
Notes: Celosvětově největší část trhu s biosenzory zaujímají senzory glukózy a další senzory pro lékařské účely. V USA, které se na celosvětovém trhu podílí polovinou, byl v roce 2019 obrat na trhu s biosenzory 21.2 miliard amerických dolarů. Z toho více než polovinu tvořily senzory pro medicínu. Na zbylé polovině se přibližně stejným dílem podílejí senzory pro potravinářstí, bioreaktory, zemědělství, monitorování prostředí a ostatní. Před koronavirovou krizí, se předpokládal další růst trhu, zejména a v oblasti senzorů používaných v lékařských ordinacích, point of care testing., do roku 2023 zhruba o 8%.

## Slide 29: Biosenzory ve vědeckých publikacích
Počet publikací
Rok 2020 není kompletní
Rok
Notes: Za 20 let od roku 1989 počet vědeckých publikací za rok, které zmiňují biosenzory, stoupl ze 100 v roce 1989 na více než 6000 v roce 2019.