## Slide 1: Měření v reaktorech off-line a on-line pomocí senzorů. Vlastní návrh optického sensoru (5 minut).
18.11.2010
Optické senzory pro měření v chemických a biochemických reaktorech
III

## Slide 2
Růst publikací a patentů o optických senzorech.

## Slide 3: Výhody optických měření
Pasivní, může být použit ve výbušném prostředí
Necitlivý k elektromagnetickému rušení
Nenahraditelné při měření v mikrovlných zařízeních
Odolný vysokým teplotám a agresivnímu chemickému okolí
Malé rozměry: vyhovuje pro zabudování na povrchu konstrukcí
Vysoký stupeň biokompatibility: neruší bio-procesy, je elektromagneticky imunní, vhodné pro lékařské aplikace.
Může monitorovat celou řadu fyzikálních a chemických parametrů.
Možnost velmi vysoké citlivosti rozsahu a rozlišení.
Úplná elektrická izolace od vysokého elektrostatického potenciálu.
Použití ve vzdálených místech, i několik kilometrů, bez snížení citlivosti. Ideální pro rozmístění ve vrtech a v nebezpečném prostředí.
Multiplexní a distribuované senzory jsou jedinečné v tom, že poskytují měření ve velkém počtu bodů podél jediného optického kabelu.
Minimalizují počet a váhu kabelů. Je možné použítí pro monitorování rozsáhlých struktur jako jsou potrubní sítě a přehrady.

## Slide 4: Obsah:
Co můžeme měřit pomocí optických vláknových senzorů
Optické měření teploty
Změny přenosu světla využívané k optickým měřením
Rozdělení optických senzorů
Lineární polarizace světla.
Kruhově polarizované světlo
Sagnakův jev,Optický gyroskop
Kerrův elektrooptický jev
Optický Kerrův jev, Soliton
Faradajův jev
Optická měření protékající kapaliny
Senzor změny indexu lomu.
Měření vzdálenosti a pohybu
REFLEXNÍ SENZORY
Bodový senzor založený na Fabry–Perotově dutině.
Integrovaný sensor deformace
Multiplexní sensor s Braggovou mřížkou ve vlákně
Distribuované sensory
Extrinsický Fabry-Perottův interferometr s laserovou diodou.

## Slide 5: Co můžeme měřit pomocí optických vláknových sensorů:
Tlak
Průtok
Hladinu
Pozici
Rotaci
Magnetické pole
Elektrické pole
Akustické pole
Radiaci
Napětí
Rychlost
Zrychlení
Optické měření teploty:
  Měření radiace pyrometrem vhodné pro rozsah teplot 600-2000°C.
  Interforometricky -Teplotní koeficient a index lomu jsou funkcí teploty (Fabry Perrot interferometr)
  Teplotní závislost luminoforu
  Rozptyl světla
  Polarimetricky – širokopásmový optický interferometr (Broadband polarimetric differential interferometric temperature sensor BPDI)
Chemické sloučeniny
Biologické komponenty
Notes: Another class of optical thermometers employs the temperature dependence of scattered
light [18]. Rayleigh scattering, resulting from scattering of light by particles smaller than
the wavelength of light, depends on both the size and number of scatters present and it is
these relationships that enable the effect to be used in a thermometer [19-20]. Raman
scattering [21], however, results from the scattering of light off phonons, or vibrational
modes of the crystal, and results in two wavelength-shifted scattered light signals. One is
called “Stokes scattering”, at a longer wavelength than the incident light, resulting from
phonon emission, and the other, at a shorter wavelength, resulting from phonon
absorption, is called “anti-Stokes scattering”. The intensity of the anti-Stokes scattering
depends strongly on the number of sufficiently energetic optical phonons in the crystal,
which is a strong function of temperature. The ratio of the anti-Stokes to Stokes
scattering is thus a sensitive indicator of temperature.

## Slide 6
Teplota je měřena na základě známé závislosti:
Intensity luminiscence na teplotě (při konstantním ozařování)
Času nebo frekvence (při pulsním ozařování )
Fázového posunu luminiscence (v případě sinusově proměného ozařování).
Luminiscenční barva je je navázána na povrch pneumatik a ty jsou ozářeny a je pozorována luminiscence jako indikátor teploty.

## Slide 7
Figure 2. Termo-mapa ukazuje vzorek pneumatiky během cyklického testu zatížení v tahu. Teplota se zvyšuje se zvyšujícím se zatížením.

## Slide 8
Měření teploty založené na změně polarizovaného světla
Optické schéma širokopásmového optického interferometru (BPDI)
Safirový disk
Vstupní světlo
Výstupní světlo
Teplotní senzor se safirovým diskem.

## Slide 9: Změny přenosu světla využívané k optickým měřením:
Linearní:
  Absopce
  Rozptyl
  Reflexe
  Mikroohybové ztráty
Nelinearní:
  Nelinearní rozptyl, Brillouinuv, Ramanův,
  Sagnakův jev
  Faradayuv jev,
  Kerruv jev
Co měříme: Intenzitu, reflexi, spektrum, fázi, polarizaci.

## Slide 10: Rozdělení optických sensorů
Bodové senzory:Měření je prováděno v jednom bodě v prostoru ale je možné mnoha-vláknové měření v určitých bodech. Např. Fabry-Perot senzor nebo jednoduchá vláknová Braggova mřížka FBG.
Integrované senzory: Měření průměruje fyzikální parametr přes jistou délku částI prostoru a výsledkem je jediná hodnota. Příkladem je sensor deformace měřící napětí přes dlouhou vzdálenost.
Quasi-distribuovaný nebo multiplexní senzor: Měřená veličina je určována v řadě fixních bodů podél jedno-vláknového optického kabelu. Příklad multiplexní FBG's.
Distribuovaný senzor: Sledovaný parametr je měřen s jistým prostoroým rozlišením v kterémkoliv bodě podél jednoho optického kabelu. Příkladem jsou systémy založené na Rayleigh, Raman a Brillouinově rozptylu.

## Slide 11
Lineární polarizace světla.
V kterémkoliv bodě světelného paprsku je rovina magnetické vlny kolmá na vlnu elektrickou.
Elektrické pole
Magnetické pole

## Slide 12
Polarizované světlo
Lineární
Eliptická
Kruhová
Polarizace:
Polarizace světla
Světlo je příčné elektromagnetické vlnění. Vektor intenzity E elektrického pole je vždy kolmý na směr, kterým se vlnění šíří. V rovině kolmé k paprsku přirozeného světla se směr vektoru E nahodile mění (obr. 3-29a). Takové světelné vlnění označujeme jako nepolarizované světlo.
Světelné vlnění, jehož vektor E kmitá stále v jednom směru, je lineárně polarizované světlo (obr. 3-29b). Přirozené světlo lze různými způsoby měnit na světlo polarizované.
Ukážeme si to na příkladu polarizace světla odrazem, lomem, dvojlomem a absorpcí.
Polarizované světlo se nijak od světla přirozeného nijak neliší. K tomu abychom určili orientaci roviny polarizovaného světla musíme zařízení zvané analyzátor. Ten tvoří opět vhodný polarizační prostředek, který propouští světlo jen s určitou orientací kmitové roviny.
Polarizace světla odrazem a lomem
Jestliže nepolarizováné světlo dopadá pod určitým úhlem na skleněnou desku (obr.3-30), polarizuje se tak, že v odraženém světle vektor E kmitá kolmo k rovině dopadu.
Polarizace je však jen částečná a závisí na úhlu dopadu světla. Odražené světlo je úplně polarizované jen při určitém úhlu dopadu, jehož velikost závisí na indexu lomu pro rozhraní na kterém dochází k odrazu.
Např.: Při odrazu na skle o indexu lomu n = 1,5 nastává úplná polarizace při úhlu dopadu aB = 56°. Tento úhel označujeme jako Brewsterův (čti brústrův) nebo polarizační úhel.
K částečné polarizaci dochází také při lomu světla. V tomto případě je však polarizováno tak, že vektor E kmitá rovnoběžně s rovinou dopadu.
Polarizace světla dvojlomem
V opticky stejnorodém prostředí se světlo šíří všemi směry a stejnou rychlostí, ale krystaly některých látek jsou z hlediska šíření světla nestejnorodé rychlost světla v různých směrech různá. Jestliže na takový krystal dopadá světlo, nastává dvojlom. Světelný paprsek se na rozhraní s krystalem rozdělí na dva paprsky: paprsek mimořádný a paprsek řádný. Oba paprsky jsou lineárně polarizované.
Nejznámějším minerálem s touto vlastností je islandský vápenec, který tvoří čiré a často poměrně velké krystaly. Položíme-li krystal na kresbu uvidíme ji zdvojeně (obr. 3.31). to je způsobeno zdvojením paprsku.
Polarizace absorpcí světla
V technické praxi se k polarizaci světla používají speciální polarizační filtry (polaroidy). Jsou zhotoveny z plastického materiálu, který obsahuje látku s poměrně dlouhými molekulami. Ty jsou technologickým postupe srovnány, tak že osy molekul jsou rovnoběžné. Proto když světlo prochází polarizačním filtrem je elektrická složka světelného vlnění, která není kolmá na osy molekul ve filtru filtrem neprochází. To znamená, že polaroid procházející světlo zeslabuje.
Užití polarizovaného světla
Polarizované světlo se nijak od světla přirozeného nijak neliší. K tomu abychom určili orientaci roviny polarizovaného světla musíme zařízení zvané analyzátor. Ten tvoří opět vhodný polarizační prostředek, který propouští světlo jen s určitou orientací kmitové roviny.
Podstata funkce analyzátoru a polarizátoru ukazuje obrázek 3-32. Pokud jsou štěrbiny polarizátoru i analyzátoru rovnoběžné světlo prochází. Pokud nejsou štěrbiny rovnoběžné světlo neprochází a analyzátor se jeví jako temný (obr. 3-33)
Polarimetrie:
Polarizované světlo se používá ke zkoumání opticky aktivních látek. To jsou látky, které mají schopnost stáčet rovinu polarizovaného světla. Mezi opticky aktivní látky můžeme zařadit roztok cukru, bílkovin, oleje apod. Stáčení kmitové roviny polarizovaného světla měříme polarimetrem, jehož schéma je na obrázku 3-34. Přirozené světlo se nejprve polarizuje polarizátorem P, prochází opticky aktivní látkou L a vstupuje do analyzátoru A. před vložením látky do analyzátoru jsou roviny A a P zkřížené, takže zorné pole je temné. Po vložení látky se zorné pole rozjasní a otáčením analyzátoru se vyhledá poloha, při níž je pole analyzátoru opět temné. Úhel otočení analyzátoru se odečítá na stupnici S. Úhel stočení roviny polarizovaného světla je přímo úměrné koncentraci aktivní látky v roztoku.

## Slide 13
Jak vzniká kruhově polarizované světlo: Jestliže lineárně polarizované světlo projde čtvrtvlnovou destičkou v úhlu 45° k ose, potom je světlo rozděleno do dvou stejných komponent elektrického pole, přičemž jedna část je zpožděna o1/4 vlnové délky. . | 
Kruhová polarizace
Lineární polarizace
Čtvrtvnová destička
Optické osy

## Slide 14
Kruhově polarizované světlo se skládá ze dvou kolmých elektromagnetických rovin o stejné amplitudě, které jsou fázově posunuty o 90°.
Směr šíření světla
Směr šíření světla
Elektrické pole
Jestliže se u vlny blížící se k pozorovateli rotace elektrického vektoru jeví proti směru hodinových ručiček, je kruhově polarizované světlo pravotočivé.
Posun o 90°

## Slide 15
http://www.enzim.hu/~szia/cddemo/edemo9.htm
http://www.enzim.hu/~szia/cddemo/edemo1.htm
Animace polarizace světla

## Slide 16
Paprsek světla je rozdělen na dva paprsky které procházejí stejnou cestou ale opačným směrem. Po návratu do výchozího bodu světlo vystupuje z aparatury takovým způsobem, že můžeme pozorovat interferenční obrazec. Pozice interferenčních pásů závisí na úhlové rychlosti.
Sagnakův jev. Optický gyroskop.
Sagnakův jev je elektromagnetický protějšek hybnosti rotace. Sagnakův jev je založen na postulátech teorie relativity, že rychlost světla je konstantní a nezávislá na pohybu zdroje. Jestliže dvě identické vlny cirkulují v protisměru v uzavřené dráze která rotuje, potom světelný paprsek putující ve stejném směru jako je rotace potřebuje delší čas k oběhu než paprsek v protisměru.
Světelný zdroj
zrcadlo
Zobrazovací stínítko
Polopropustné zrcadlo

## Slide 17
Sagnakův jev
odpovídající fázový posun mezi dvěma paprsky
Přesné relativistické výpočty ukazují, ze fázový posun je nezávislý na materiálu vlnovodu.
Cívka vlákna s N závity o poloměru R rotuje ve směru hodinových ručiček s úhlovou rychlostí omega a světlo vstupuje v čase t=0. Paprsky jdoucí ve směru a v protisměru hodinových ručiček se setkávají opět na začátku v čase t = 2πRN/c, nicméně díky rotaci smyčky proběhly rozdílnou dráhu (z pohledu pozorovatele ) o ΔL .
Sagnakův jev. Optický gyroskop.

## Slide 18
Sagnakův jev. Optický gyroskop.
Měření intenzity a fázového posunu.
Fázový posun mezi dvěma paprsky.
Cívka vlákna s N závity o poloměru R

## Slide 19
Schéma Sagnakova interferometru a jeho úpravy pro magnetooptické měření v transmisi (Faradajův jev) nebo reflexi (Kerrův jev).
Sagnakův jev. Optický gyroskop.

## Slide 20
Gyroskop je zařízení používané k určení stálého směru v prostoru nebo k určení změny úhlu nebo úhlové rychlosti dopravního prostředku s ohledem na referenční rámec. Gyroskopy reagují na úhlovou rychlost tj. rychlost změny úhlů mezi osou dopravního prostředku a refenčními osami ze kterých tyto úhly mohou být vypočítány, Gyroskopy jsou používány pro navigaci a stabilizaci.
Optický gyroskop využívá Sagnakova efektu k detekci rotace. Gyroskop, který se pohybuje volně v rámu může být použit k měření rotace rámu a podobně Sagnakův interferometr měří svoji úhlovou rychlost.
Vláknově optický gyroskop (Fibre Optic Gyro, FOG) používá optická vlákna k vytvoření uzavřené optické dráhy. Světlo z externího zdroje je rozděleno na dva paprsky, které se pohybují proti sobě ve smyčce z optických vláken. FOG je řazeno mezi pasivní zařízení protože používá externí optický zdroj. Jsou dva základní typy FOG – interferometrický, který používá vlákno délky cca 1 km na cívce s oběma konci v jedné spojce a resonanční FOG, který udržuje protisměrné světlo v rezonanci v krátkém úseku vlákna na cívce.
Sagnakův jev. Optický gyroskop.

## Slide 21: Optický vláknový gyroskop, změna rozsahu
Dynamický rozsah zařízení lze ovlinit délkou a průměrem vláknové smyčky.
Například:
l = 850 nm, L = 1 km, D = 10 cm Þ Wp = 73 deg/s
For 1m rad sensitivity Þ Wm = 0.084 deg/h
Zkrácením délky vlákna a průměru smyčky:
l = 850 nm, L = 100 m, D = 3 cm Þ Wp = 2400 deg/s
For 1m rad sensitivity Þ Wm = 2.8 deg/h

## Slide 22
Optické gyroskopy, který nemají pohybující se části nahrazují mechanické gyroskopy ve stíhačkách raketách a satelitech.
Sagnakův jev. Optický gyroskop.
Polarizční vlákno typu Panda

## Slide 23: Zdroje chyb a omezení vláknového optického gyroskopu.
Citlivost je omezena útlumem světla, který se zvyšuje s délkou vlákna nicméně s délkou vlákna se zvyšuje i Sagnakův jev. Tyto protichůdné vlivy určují délku vlákna pro dannou citlivost.
Teplotní šum. Časově závislý teplotní gradient podél vlákna vnáší falešný fázový posun díky teplotní závislosti indexu lomu a mechanických vlastností kabelu. Je výhodné používat vlákna s co nejmenším dn/dT a v návinu cívky musí být vlákna těsně vedle sebe ve stejné vzdálenosti.
Polarizace a dvojlom. Jednovidová vlákna dovolují přenos dvou ortogonálních polarizací. Mechanický stres způsobuje přenos mezi nimi a tím se mění rychlost vlny. Výsledkem je superpozice dvou interferencí což vede ke špatnému kontrastu interferenčního obrazce. Speciální konstrukce vláken zachovávajíc polarizaci s vysokým dvoulomem tento jev úpotlačují.
Zpětný rozptyl ve vlákně může interferovat ve spojce vstupu a výstupu světla a tím vzniká parazitická interference. Intensita odraženého světla by měla být na úrovni Rayleigova rozptylu.Vzhledem k tomu, že 1m jednovidového vlákna má přibližnou hodnotu zpětného odrazu 60 dB, odražená intensita na rozhraní vstup/výstup by měla být méně než 10-6 intensity paprsku.
Pro potlačení zpětného rozptylu není postačující antireflexní vrstva je nutné použít imersní kapalinu a vlákna se šikmým koncem.

## Slide 24
Sagnakův jev. Optický gyroskop.
Průřez polarizačním vláknem
Optický vláknový gyroskop HITACHI
Smycka vlákna
Notes: Hitachi cable's Fiber Optic Gyroscope (FOG) is a solid-state rotation rate sensor designed to offer higher performance, lower cost and more reliable alternatives to conventional rate sensors. Best results are achieved by the application of the polarization-maintaining fiber (PMF) two fiber-optic directional couplers and polarizer in all the optical paths. The all-PMF FOG eliminates polarization fluctuation, minimizing the bias drift and enhancing performances. Hitachi Cable?s FOGs commercial applications range from consumer to airborne, underground to surface; focusing on positioning, attitude control and absolute direction measurement types. Cost-effective, highly-birefringent PMFs and PMF components complete the product lineup being used primarily in FOGs, sensors and in the pigtailing of laser and modulators. The results: Improved performance and high reliability.

## Slide 25
Kerrův elektrooptický jev (DC Kerr effect) Pod vlivem vnějšího elektrického pole se materiál stává dvoulomý s rozdílnými indexy lomu pro světlo polarizované kolmo a rovnoběžně k aplikovanému poli. Rozdíl v indexech lomu:
λ je vlnová délka světla, K je Kerrova konstanta a E je amplituda elektrického pole. Tento rozdíl v index lomu způsobuje , že materiál se chová jako dvojlomá destička kde světlo vstupuje rovnoběžně s elektrickým polem. Jestliže materiál je umístěn mezi skříženými polarizátory, nepropouští světlo pokud není zapnuto elektrické pole a naopak téměř všechno světlo je propouštěno při optimálních hodnotách elektrického pole.Vysoké hodnoty K dovolují téměř úplnou propustnost při aplikaci nízkých hodnot elektrického pole. Vysoké K mají polární kapaliny např. nitrotoluen a nitrobenzen.
Elektrický vypínač světla

## Slide 26
DC Kerr effect – matematické odvození
Pro nelineární materiál elektrická polarizace P bude záviset na elektrickém poli E:
kde ε0 je permitivita vakua and χ(n) je n-tý řád složky elektrické susceptibility media. Pro lineární medium je významný pouze první člen rovnice a polarizace se mnění lineárně s elektrickým polem.
Pro materiály vykazující nezanedbatelný Kerrův jev je třetí člen χ(3) významný. Uvažujme čisté elektrické pole E produkované světelnou vlnou o frekvenci ω společně s externím elektrickým polem E0:
  kde Eω je vektor amlitudy vlny.
Spojením těchto dvou rovnic získáme výraz pro P. Pro DC Kerr effect, můžeme zanedbat všechny členy kromě lineárních , takže:

## Slide 27
Tento vztah je podobný lineárnímu vztahu mezi polarizací a elektrickým polem vlny, s dodatečným členem nelineární susceptibilty úměrným čtverci amplitudy externího pole. Pro nesymetrická media (např kapaliny) tato indukovaná změna susceptibility produkuje změnu indexu lomu ve směru elektrického pole.
Hodnoty K závísí na mediu a pohybují se 9.4×10-14 m V-2 pro vodu až po 4.4×10-12 m V-2 pro nitrobenzen.

## Slide 28
Optický Kerrův jev (AC Kerr effect ).
Změny indexu lomu jsou úměrné ozáření.
Jedná se o nelineární jevy v optice samofokusace a samofázová modulace.
Tyto jevy se stávájí významnými v případě velmi intenzivních paprsků jako jsou lasery.

## Slide 29
  kde Eω je amplituda vlny,
  Spojením s rovnicí polarizace za použití pouze lineárních členů a χ(3)|Eω|3:
V optickém Kerrově jevu (AC Kerr effekt), intensivní paprsek světla v prostředí může sám vyvolat modulaci elektrického pole bez toho aby bylo aplikováno vnější elektrické pole. V tomto případě je elektrické pole:
Tato rovnice podobně jako v předcházejícím případě se podobá rovnici lineární susceptibility s dodatečným nelineárním členem.

## Slide 30
A tudíž :
kde n0=(1+χLIN)1/2 je lineární index lomu.
Použitím Taylorova rozvoje kde χNL << n02,dostaneme index lomu závislý na intensitě světla (IDRI) :
n2 je nelineární index lomu
I intensita vlny.
Změna indexu lomu media je úměrná intenzitě procházejícího světla.

## Slide 31
Hodnota n2 je relativně malá pro většinu materiálů pro skla je 10-20 m2 W-1. Intensita ozáření proto musí být alespoň 1 GW cm-2 (taková jaká je produkována lasery) abychom mohli pzorovat změny indexu lomu způsobené AC Kerrovým jevem.
Optický Kerrův jev se projevuje jako dočasná samofázová modulace a samoindukovaná fázová a frekvenční změna pulsu světla procházejícího mediem. Tento proces společně s disperzí může produkovat optický soliton.

## Slide 32
Soliton je samozesilující jediná vlna zapříčíněná jemnou rovnováhou mezi nelineárním jevem a disperzí v mediu.
Drazin and Johnson (1989) popisují soliton jako řešení nelineárních diferenciálních rovnic které
representují vlny stálého tvaru
jsou lokalizovány takže jejich rozpad nebo přibližování je v nekonečnu kostantní
mohou silně interagovat s jinými solitony ale vycházejí z kolize nezměněny kromě fázového posunu.

## Slide 35
Prostorově, intesivní paprsek světla v mediu bude produkovat změny indexu lomu, které napodobují příčné rozložení paprsku světla.
Gausův paprsek bude produkovat Gausovo rozložení indexu lomu, podobně jako u vlákna nebo čočky s gradientovým profilem indexu lomu.
Paprsek se sám fokusuje – samofokusace.
---------------------------------------------------------
V optice Gaussův paprsek je paprsek elektromagnetického záření jehož příčné elektrické pole a intenzita mají distribuci popsanou Gausovou funkcí.

## Slide 36
Rotace roviny polarizace je úměrná intenzitě komponnet magnetického pole ve směru paprsku světla.
Faradajův jev

## Slide 37
Vztah mezi úhlem rotace polarizace a magnetickým polem v diamagnetickém materialu:
  β je úhel rotace (v radianech)
  B je hustota magnetického toku ve směru šíření světla (v Teslach)
  d je délka interakce světla a magnetického pole (v metrech)
  ν je Verdetova konstanta materiálu (v rad/Tes/m). Verdetova konstanta je empirická konstanta úměrnosti , která závisí na vlnové délce a teplotě. Je tabelována pro řadu materiálů.
Faradajův jev je důsledkem faktu, že magnetické pole odjímá symetrii šíření pravo- a levo točivému kruhově polarizovanému světlu. Index lomu pro světlo dvou polarizací se stává odlišným v přítomnosti magnetického pole.

## Slide 38
Optická měření protékající kapaliny

## Slide 39
McNab equipment measures
Absorption
Clarity
Color
Concentration (% solids, PPM)
Particle Counting
Turbidity
Configurations
http://www.themcnab.com/chemical_processing_petrochemical.htm
Optická měření protékající kapaliny

## Slide 40
Optická měření protékající kapaliny
Zdroj světla
Měřící detektor světla
Monitorování neprůhlednosti

## Slide 41
Optická měření protékající kapaliny
Monitorování neprůhlednosti v potrubí v potravinářském průmyslu
Monitorování koncentrace kvasinek

## Slide 42
Optická měření protékající kapaliny

## Slide 43
Pivovar Anton Steinecker.
Optické měření při výrobě piva.

## Slide 44
Schéma optického monitorování proudící kapaliny.
Světelný zdroj 1
Filtr
Proměnná optická kyveta
Štěrbina
Sklo 0.4 Inch.
Sklo 0.4 Inch.
Sklo 0.4 Inch.
Sklo 0.4 Inch.
Filtr
Filtr
Rychlostní profil
Optický střed potrubí
Průtočná buňka
Referenční detektor 3
korekce šumu žárovky, korekce barvy
zákalu detekčního okna
detekce poruchy žárovky
Měřící detektor 2
Měřící detektor Ultra nízkého světla
Velká óptická žárovka
Přímý paprsek
Měřený paprsek

## Slide 45
Optická měření protékající kapaliny
Realizace optického monitorování proudící kapaliny, přístroj Mc Nab.

## Slide 46
Optická měření protékající kapaliny
Princip optické detekce částic.
a) detekce pomocí světelného rozptylu
b) fluorescenční detekce.
Směr pohybu částic
Směr pohybu částic
Optická vlákna
emise z částice
Interferenční filtr
vstupní světlo
Výstupní světlo
Mikro-kanál
Detekce rozptylem
Detekce fluorescence

## Slide 47: Senzor změny indexu lomu.
REFLEXNÍ SENZORY

## Slide 48: Měření vzdálenosti
REFLEXNÍ SENZORY

## Slide 49: Vláknově optický senzor změny polohy a vibrace
REFLEXNÍ SENZORY

## Slide 50
Optické senzory pohybu a polohy.
Optické vysilače a detektory jsou používány v párech a jsou opticky spojeny.
Emitované světlo je na své cestě k detektoru ovlivněno objektem.
Změna světelného signálu zapříčiňuje změnu v elektrickém signálu detektoru.
Senzor optické propustnosti.
Vysílač je umístěn proti detektoru. Objekt se pohybuje mezi nimi. Senzor je vhodný pro malé vzdálenosti a úzké objekty.
Reflexní senzor.
Vysílač a detektor jsou umístěny proti pohybujícímu se objektu. Senzor je vhodný pro širokou škálu vzdáleností a různě tvarované objekty.

## Slide 51
Optické senzory pohybu a polohy.
Štěrbinový senzor
Reflexní senzor
Elektrické schema
Notes: Exploring optical and magnetic sensors
By Stuart Ball Embedded Systems Design (06/17/03, 13:13:46 PM EST)
Sensors help microprocessor-based systems find their bearings. Where would embedded systems be without them?
Sensors provide the windows through which microprocessor-based systems can observe their environment. Optical and magnetic sensors are used to detect the presence, absence, or motion of an object. Typical applications include sensing when a door is open or closed, or measuring the speed of a rotating shaft. This article looks at these two broad classes of sensors, their applications, and how they interface to processors.
Exploring optical and magnetic sensors
By Stuart Ball Embedded Systems Design (06/17/03, 13:13:46 PM EST)
Sensors help microprocessor-based systems find their bearings. Where would embedded systems be without them?
Sensors provide the windows through which microprocessor-based systems can observe their environment. Optical and magnetic sensors are used to detect the presence, absence, or motion of an object. Typical applications include sensing when a door is open or closed, or measuring the speed of a rotating shaft. This article looks at these two broad classes of sensors, their applications, and how they interface to processors.
Figure 1: Optical switches
Optical sensors Figure 1a shows a slotted optical switch. An LED is mounted in a plastic housing, facing a phototransistor, but separated by a gap. If something moves into the gap, it blocks the light path between the LED and the phototransistor. Slotted switches are often used to detect motor speed by placing a slotted wheel on the motor shaft; as the shaft rotates, it alternately blocks and unblocks the light path. Slotted switches are also used as indicators when a door or hood is open or closed. A flag on the door drops into the slot and blocks the light when the door is closed.
Figure 1b shows a reflective sensor, which works similarly. The phototransistor in a reflective sensor picks up reflected light from whatever is in front of the switch. Most reflective sensors have a focal length, which is the optimum distance for the object to be detected to be placed, usually between 0.1 and 0.5 inches. A reflective sensor is typically used to detect motor motion by painting or anodizing the motor shaft black, then placing a strip of reflective material on the shaft. As the shaft rotates, the sensor sees no reflection from the part of the shaft that is black, then high reflection from the reflective strip.
Slotted and reflective optical sensors share a schematic symbol, which is shown in Figure 1c. Both types also have some common characteristics that must be taken into account when designing them into a system.

## Slide 52
Robot sledující čáru
Optické senzory pohybu a polohy.

## Slide 53
Optické senzory pohybu a polohy.
Optické schéma robota sledujícího čáru.

## Slide 54
Přenašeč se skládá ze dvou paralelních zrcadel oddělených vzduchovou mezerou Ls.
Polopropustné zrcadlo 1 je tvořeno dielektrickou vrstvou na konci optického vlákna.
Zrcadlo 2 je membrána umístěná proti vláknu. Při vystavení membrány tlaku p je měřena změna Ls.. Změnou tloušky membrány se mění rozsah měřených tlaků.
Bodový tlakový senzor založený na Fabry–Perotově dutině.
Notes: 5. POINT SENSORS BASED ON FABRY-PEROT CAVITY Consider the schematic of an optical pressure transducer shown in Figure 2. Essentially, it consists of a pair of parallel mirrors separated by an air gap Ls. This arrangement is referred to as a Fabry-Perot (FP) cavity or sensing interferometer. A semi-reflective mirror 1 is formed by depositing a dielectric layer at the end of the optical fibre. Mirror 2 is formed by a diaphragm mounted in front of the optical fibre. Exposing the diaphragm to the pressure p to be measured changes the gap Ls. Hence, by measuring Ls the applied pressure p can be determined. Different pressure ranges can be accommodated by appropriately selecting thickness and diameter of the diaphragm to keep the maximum deflection of similar value and maintain a linear relation between pressure and deflection. The preferred light source employed to measure the gap Ls optically is a so-called white-light or broad-band light source. It emits light at various colours (equivalent to a broad band of wavelengths) simultaneously. The resulting light therefore appears as having no specific colour, i.e. it looks white. In contrast to a laser, the light is generated as a large number of short pulses. These pulses are emitted in a random fashion with no fixed phase relation between them. As a result, they do not interact or interfere with each other and for the following it is sufficient to consider a single pulse only.
Next, consider what happens if the FP cavity is illuminated by a white-light source. The incident light guided in the optical fibre towards the FP cavity is partially reflected at the first mirror. The remaining light is transmitted and subsequently reflected by the second mirror. Hence, the original light pulse is split into two return pulses with the second pulse being delayed by t = 2Ls / c with respect to the first one, c denoting the speed of light.

## Slide 55
Bílé světlo generované v krátkých pulsech. Pulsy jsou generovány náhodně takže spolu neinterferují .
Jestliže je FP dutina osvětlena bílým světlem přivedeným optickým vláknem je světlo částečně odraženo prvním zrcadlem. Zbytek světla je propuštěn a následně odražen druhým zrcadlem. Původní světelný puls je rozdělen do dvou pulsů z nichž druhý je zpožděn proti prvnímu o t = 2Ls / c (c= rychlost světla)
Interference a tudíž signál obsahující informace o Ls, se vyskytují pouze jestliže dva pulsy generované stejným původním pulsem mohou být přeneseny zpět a překryty.
To je dosaženo použitím druhého interferometru.
Bodový tlakový senzor založený na Fabry–Perotově dutině.

## Slide 56
Druhý interferometr se skládá ze dvou propustných zrcadel které nejsou vzájemně rovnoběžné. Vzduchová dutina Lr(x) závisí na pozici x podél zrcadla a maximální interferenční signál je generován v pozici
x0 kde Lr(x0) přesně odpovídá dutině Ls prvního interferometru. Pozice x0 je určena diodovým polem (CCD) za zrcadly.
Notes: Interference (and hence, a signal containing information about Ls) only occurs if the two pulses generated from the same original pulse can be brought back to overlap again. This is achieved by employing a second (or readout) interferometer. Here for instance, the interferometer consists of two non-parallel mirrors, operating in transmission. As can be seen, the air gap Lr(x) depends on the position x along the mirrors and a maximum interference signal is generated at the position x0 where Lr(x0) is exactly matched to the gap Ls of the sensing interferometer. This position x0 is easily determined by a CCD array mounted behind the mirrors.
In practice, it is beneficial to replace the two non-parallel mirrors constituting the readout interferometer with a birefringent wedge arrangement, Employing the same basic principle, a whole range of transducers for measuring different quantities can be constructed. Examples include temperature, displacement, strain, force and refractive index as shown below.

## Slide 57
Na tomto principu můžeme měřit teplotu, pozici, napětí, sílu a index lomu.
Měřič polohy založený na polarizačním interferometru

## Slide 58
Měřič síly a napětí založený na Fbry-Perotově interferometru

## Slide 59
Teploměr založený na polarizačním interferometru

## Slide 60
Figure 4 - Schematic of integrated strain sensor
Bílé světlo je rozděleno do dvou vláken o rozdílné délce, které mají na konci zrcátka – Mach Zenderůf interferometr. Jedno vlákno je pevně spojené se strukturou, kdežto druhé je v těsné blízkosti ale není připojeno. Světelný puls rozdělený do dvou pulsů se vrací zpět jako dva pulsy vzájemně zpožděné o t = 2nLs / c,
Integrovaný sensor deformace
Notes: 6. INTEGRATED SENSOR An example of an integrated sensor is the deformation sensor, a schematic of which is shown in Figure 4. It is based on the same basic principle of white-light interferometry as described in the section on point sensor above. Light from a white-light source is transmitted via optical fibre to the optical sensor. Here the sensor consists of a fibre optical coupler branching out into two fibres of different length and having a miniature mirror attached at each end. This configuration is referred to as a Mach-Zehnder or sensing interferometer. The incident light pulse is split into two pulses by the coupler and on return the two pulses are separated in time by t = 2nLs / c, with n denoting the refractive index of the glass fibre, Ls the length difference of the fibres and c the speed of light. One fibre is attached to the structure under test whereas the other fibre is in close proximity but not attached. A deformation of the structure leads to a change in path difference 2nLs. In this case it is measured by employing a scanning mobile mirror in the second (receiving) interferometer housed in the reading unit. As before, a maximum interference signal only occurs if the path difference of the sensing interferometer 2nLs exactly matches that of the receiving interferometer 2Lr. The sensor is temperature independent as any change in temperature has the same effect on both fibres, leaving the path difference effectively unchanged. The distance between the anchoring points at which the fibre is attached to the structure is called base-length. It can be set between 10cm and 10m, resulting in the average strain over the base-length being measured.

## Slide 61
Extrinsický Fabry-Perottův interferometr s laserovou diodou.
Notes: The operation of an EFPI can be approximated as a two beam interferometer. When the
laser diode light arrives at the source fiber end-face, a portion is reflected off the fiber/air
interface (R1) and the remaining light propagates through the air gap (L) with a second
reflection occurring at the air/fiber interface (R2). In an interferometric sense, R1 is the
reference reflection and R2 is the sensing reflection. These reflective signals interfere
constructively or destructively based on the optical path length difference between the
reference and sensing fibers. The second output of the coupler is shattered to prevent
reflections from interfering with the EFPI signal. Small movements in the hollow core
cause a change in the gap length, which changes the phase difference between the sensing
and reflecting waves producing fringes. [4]

## Slide 62
Výstup intenzity z extrinsického Fabry-Perotova interferometru.
Pro vlnovou délku vstupního světla 1.3 um je ΔL 0.65 um.

## Slide 63
EFPI Senzor napětí

## Slide 64
EFPI teplotní senzor.
Notes: Temperature/Magnetic Field Sensor
The EFPI can also be used as a temperature or magnetic field sensor (Figure 1-11). As a
temperature sensor, the reflecting fiber of the EFPI is replaced by a polished metal shaft.
This metal shaft has a relatively high-CTE which results in a significant change in gap
over temperature. An EFPI can also be used for a magnetic field sensor [10] by replacing
the metal shaft with a magnetostrictive shaft (such as MetGlas). MetGlas changes length
Chapter 1 - Introduction 12
with applied magnetic field. This change in length corresponds in a change in gap which
can then be calibrated to a change in magnetic field.

## Slide 65
Závislost přenosových ztrát EFPI na teplotě pro vlnovou délku světla 1300 nm.